## Slide 1
TE3002B Implementación de Robótica Inteligente
22 de Abril del 2025
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 2: Bienvenida
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 3
“La robótica móvil puede definirse como sistemas robóticos que pueden desplazarse en distintos entornos y que cuenta con distintas capacidades que les permiten ejecutar tareas complejas, ya sea de forma autónoma o controlados por un operador humano..”
–Katsuhiko Ogata
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 4: Complemento de Clase Anterior 10
-Trayectorias en lazo abierto. Clase experimental
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 5
Una de las funciones básicas de los robots móviles es desplazarse de una determinada posición a otra en el entorno.
Para realizar esta tarea, el robot móvil necesita conocer su posición en el entorno en cualquier momento para determinar si ha llegado a su destino. Este proceso se llama localización.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Localización

## Slide 6
En general, en la comunidad robótica móvil, el estado de un robot se indica con "𝒔", es decir, la pose o postura, para este caso consta de la posición del robot y orientación con respecto a un marco de referencia (mundo, marco).
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Localización

## Slide 7
La navegación a estima (Dead reckoning DR) es la técnica independiente típica que utilizaban los antiguos marineros para determinar la posición actual de su barco.
DR integra incrementalmente la distancia recorrida y la dirección de viaje en relación con una ubicación de inicio conocida.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Dead reckoning

## Slide 8
En navegación, dead reckoning es el proceso de calcular la posición actual de un objeto en movimiento utilizando una posición previamente determinada e incorporando estimaciones de velocidad, rumbo (o dirección o curso) y tiempo transcurrido. Esta técnica utiliza la cinemática interna del robot para localizarlo en el entorno. Sin embargo, dicha técnica adolece de un crecimiento ilimitado de la incertidumbre sobre la postura del robot a lo largo del tiempo debido a la integración numérica y la acumulación de errores.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Dead reckoning

## Slide 9
La odometría es el uso de datos de sensores de movimiento (codificadores para robots con ruedas) para estimar cambios de posición a lo largo del tiempo.
La odometría es un tipo de localización a estima (Dead reckoning), basada en la estimación de la distancia recorrida.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Odometría

## Slide 10
Objetivo: Para calcular la pose del robot diferencial es necesario representar el vector de postura del robot “” en términos de las velocidades angulares y de las ruedas del robot
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización

## Slide 11
Paso 1: Partimos de la relación que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular .
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
Paso 2: Expresamos la velocidad lineal y la velocidad angular en términos de las velocidades lineales de cada rueda y .

## Slide 12
Paso 3: Sustituimos las velocidades lineales de las ruedas y por su equivalente representación en términos de las velocidades angulares y
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
Paso 4: Sustituimos la cinemática diferencial en términos de las velocidades angulares de las ruedas y
=
=

## Slide 13
Paso 5: Definimos el cambio de distancia en un tiempo de igual forma definimos un cambio de orientación en un tiempo :
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
Paso 6: Obtenemos la posición del robot:
= +

## Slide 14
Paso 7: Finalmente representamos la posición del robot diferencial en términos de las velocidades angulares de las ruedas y
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
= +

## Slide 15
Paso 8: Si la odometría se genera a partir de encoders se obtienen los desplazmientos de cada una de las ruedas y
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
=
=

## Slide 16
Paso 9: Generamos la pose en términos de los desplazmientos de cada una de las ruedas y
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Estimación de la posición
Localización
= +

## Slide 17: Clase Actual 11
-Control de posicionamiento de un robot diferencial
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 18
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Control de posición de un Robot diferencial
Definición
El control de posición consiste en ubicar al robot en un punto de referencia deseado, con o sin una orientación deseada.

## Slide 19
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Control de posición de un Robot diferencial
Diseño
Para el diseño del algoritmo de control se utiliza la teoría de Lyapunov. El resultado se muestra en la siguiente ecuación. Donde:
K es una matriz de ganancias definida positiva (generalmente diagonal)
he es el error
J es la matriz Jacobiana.
Ley de Control de Lyapunov

## Slide 20
Actividad 5.1 (Control de Posición)
1. Crear un nuevo repositorio con el nombre: Actividad 5.1 (Control de Posición)
2. Implementar el código requerido para generar el control de posición del robot tipo diferencial en los siguientes puntos deseados:
a) (1, 2) b) (3, 7) c) (6, 0) d) (-4, 5) e) (-6, 0) f) (-1, 0) g) (-7, -7) h) (-2, -4) i) (- 0.5, -0.5) j) (1, -3)
k) (3, -5) l) (8, 0) m) (0, -3) n) (0, 9) ñ) (0, -1) o) (-5, -10) p) (7, -7) q) (3, -1) r) (- 10, -10) s) (10, 9)
3. Genera un análisis comparativo empleando 3 valores de ganancias diferentes y explica cual sería la mejor sintonización para posicionar al robot en cada punto (Incluye las gráficas de respuesta para cada caso). El reporte debe contener el análisis comparativo de cada coordenada en formato word.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 21
Actividad 5.1 (Control de Posición)
4. Generar un reporte de los pasos para poder obtener el control de posición en las coordenadas deseadas (Descrito en el punto 3) y plantear una estrategia para generar un controlador de ganancias auto-sintonizable. Incluir el Código en MATLAB
5. Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 22
Fin de la Sesión
Preguntas?
Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez